8.2滤波电容的操作说明

滤波电容的卸载请按以下的步骤进行（参照图8-10）。

1）卸下滤波电容端子螺丝的安装螺栓（M8，16处）。

2）卸下power board 安装螺丝（M8， 8处）,卸下power board。请充分注意使用power board，以免表面造成损伤。

3）卸下上下安装框架的安装螺栓（M8，8处），再卸下安装框架。

4）拆卸接地用滤波电容时，断开连接到接地端子（M8，2处）的配线。

5）抽出滤波电容并卸下。滤波电容的重量为60 kg。卸下时恰当使用升降机，注意中心位置等进行安全作业。

安装时请以与上述相反的步骤进行。

滤波电容端子部（M8）请用紧固扭矩700±50 N・cm紧固。

8.8.3交流接触器的操作说明

拆卸交流接触器时请以下述的步骤进行（参照图8-11）。

1）断开连接到主电路端子的配线。

2）断开控制电路接线柱。

3）卸下内侧安装螺栓（M10，2处）。

4）卸下近侧安装螺栓（M10，2处）。

5）抽出交流接触器到近侧并卸下。

安装时请以与上述相反的步骤进行。

8.8.4 OVTR组件的操作说明

拆卸OVTR组件时请以下述的步骤进行（参照图8-12）。

1）断开连接到主电路端子（M8）的主电路配线。

2）断开控制电路接线柱。

3）断开光纤。

4）按照本说明记载的内容要充分注意操作光纤。 (参照8.5光纤的处理 )

5）卸下安装螺丝（M6，4处）。

6）抽出组件到近处并卸下。

7）OVTR组件的重量有19kg。

8）拆卸请由2人操作并充分注意。

安装时请以与上述相反的步骤进行。

图8-12

8.5 APU－COV组件及INV组件的操作说明

参照图8-13～图8-15。

1）APU-INV用FC组件和APU-COV用FC组件的拆卸请以下述的步骤进行。

（1）FC组件上部的中心架。（M8，各4处）

（2）卸下FC组件下部安装螺丝。（M8，各2处）

（3）卸下安装在FC组件过渡导体上的主电路线。（8根）

（4）卸下过渡导体上的安装螺栓。（M10，各6处）

（5）卸下连接FC组件和INV、COV组件的螺栓。（M8，各2处）。

（6）卸下FC组件。

INV用FC组件的质量为46kg，COV用FC组件的质量为46kg。

确认在图8-14的状态下拆卸。

拆卸时恰当使用升降机等，进行注意中心位置等的安全操作。

安装时请以和上述相反的步骤进行。

图8-13

图8-14

2）拆卸时APU-COV组件和APU-INV组件时请按下述的步骤进行。

（1）卸下主电路线。（COV组件2条、INV设备3条）

（2）断开控制接线柱。（各3处）

（3）卸下安装组件用的螺丝。（M8，各4处）

（4）COV组件和INV组件。

COV组件的质量为71kg，INV组件的质量为68kg。

拆卸时请恰当使用升降机，并进行注意中心位置的安全作业。

安装请以和上述相反的步骤进行。

图8-15

# Text boxes

导体

APU—COV组件

APU—INV 组件

FC组件安装螺丝

中心架

APU—COV用FC组件

APU—INV用FC组件

FC组件中心架用安装螺丝

过渡导体

连接FC组件和组件的螺丝（M8， 2处）

安装螺栓

导 轨

控制电路接线柱

光纤接线柱

主电路端子

安装螺栓

近侧安装螺栓

控制电路接线柱

内侧安装螺栓

主电路端子

图8-11

Power board

滤波电容

安装框架

安装板框架（M8Χ16）

安装板框架（M8X16）

滤波电容器

接地用滤波电容

滤波电容

图图8-10

背面侧防震片

Powerboard 安装螺丝 （M8X16）

滤波电容端子螺丝（M8Χ16）

Power board 安装螺丝（M8Χ16）

接地端子

安装框架

Power board